Resumen guía ISKALAB TUMAKER VOLADORA

TUMAKER OS sirve para tener en el ordenador una preinstalación de aplicaciones de ayuda. Es necesario Cura y Repetier.

Recomienda utilizar filamento tipo PLA y hacer pruebas de impresión.

Se divide en 4 pasos.

1: Obtener modelo 3D.

-Obtener objeto en STL u OBJ.

DISEÑO: te dirige a un enlace donde explica softwear 3D:

- CADCAM:  Autodad, SolidWorks, SolidEdge, Cutia, Freecad, Openscad.

- Modelado 3D: Blender, 3Dstudio, Maya, ZBrush.

CON ESCANER: usa formato OBJ pero hay que analizar que el elemento sea solido y no tenga huecos ni sea una superficie.

DESCARGAR DESDE INTERNET

2: Preparar objeto en Cura.

Indicar a la maquina como queremos imprimir.

Cogemos el archivo 3D en OBJ o STL, ajustamos los parámetros y guardamos en .gcode para que imprima la maquina.

Interface de Cura.

Ya con la pantalla de cura, nos dirige a las dos partes importantes de esta:

La parte blanca del lado izquierdo, donde están los parámetros.

Visualización: donde está el objeto 3D. En esta hay 3 opciones: disquete, tarjeta SD e impresora.

Se dan instrucciones sobre visualización y tiempo de duración, cantidad de filamento que gastaría…

Posicionar pieza.

Explica el termino VOLADIZO(zonas al aire) y el uso de rotate y scale(rotar y escalar).

Imprimir con perfiles predefinidos.

Hay que realizar una elección entre imprimir rápidamente o en calidad excepcional

Variables a definir.

Se habla de los parámetros particulares de cada impresora.

Posicionar pieza.

Explica el termino VOLADIZO(zonas al aire) y el uso de rotate y scale(rotar y escalar).

Imprimir con perfiles predefinidos.

Hay que realizar una elección entre imprimir rápidamente o en calidad excepcional.

Guardado de piezas en Gcode.

Pasos del guardado de configuración y explica el resto de parámetros.

Altura de capa, espesores, retracción, densidad, relleno, velocidad, temperatura…

3: Fabricar

Repetierhost es un programa que facilita la conexión entre ordenador e impresora permitiendo controlar movimiento y temperatura permitiendo rectificaciones y optimización del proceso.

Usaremos solo control manual,  a la derecha , y contiene los siguientes iconos:

Conectar y desconectar ejes.

Permite conectar la impresora y corregir errores.

Cargar el archivo Gcode.

Botón archivo en la parte superior izquierda. Volvemos a pulsar la pestaña de control manual.

Calibrar la cama caliente y usar la laca.

Contiene un enlace detallado

Calentar el extrusor y la plataforma.

Colocar filamento a impresora.

Imprimir