## Ejercicio Nivel Básico – Alimentación de Arduino desde PC

Objetivos:
- Trabajar pin-out del conector de alimentación de la placa base 20- 24-pines ATX y alimentar un dispositivo Arduino.
- Ver pin-out de otros conectores como USB.

Alimentar Arduino utilizando la salida de 5V-stand-by (pin 9) y GND del conector de 24-pines ATX.

Figura 1. Pin-out de tensiones de un conector de 24 pines ATX de alimentación.

Para ello, se insertaría la alimentación de Arduino en la toma de 5V-stand-by. GND también puede sacarse del conector 20- 24-pines ATX, aunque una variante sería extraerla del conector de USB con lo que se trabaja también su pin-out. No obstante, la alimentación no podemos obtenerla de USB puesto que se parte de un estado de apagado del PC.

Figura 2. Pin-out de conectores USB Tipo A y USB Tipo B.

Figura 3. Cables para USB Tipo A y USB Tipo B.

Figura 4. Alimentar Arduino desde conector ATX-24 pin 9 +5V stand-by (SBY).

## Logros en el aula

- Trabajar conectores de alimentación ATX, USB, panel frontal (pinouts).
- Consulta de especificaciones de placa.
- Pines panel frontal placa base.
- Conexiones mediante jumpers.
- Concepto alimentación de dispositivos.

## Referencias

http://www.instructables.com/id/arduino-controlled-pc-power-switch/
https://hackaday.io/project/3660-power-on-pc-from-anywhere (variante directamente sobre Wake On Lane, parece más sencillo)
http://www.instructables.com/id/Arduino-Infrared-Remote-tutorial/
https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote