## Ejercicio Nivel Medio – Encendido de PC desde Arduino controlado vía comando serie, pulsador input pull-up y sensor de ultrasonido proximidad.

Objetivo:
- Trabajar jumpers de panel frontal (pines pwr-sw).
- Trabajar telemetría/telecontrol vía puerto serie.
- Concepto de puerto COM serie del equipo.
- Electrónica básica pulsador y resistencia de pull-up.
- Sensor de ultrasonido para proximidad.

Se identifican los jumpers de panel frontal para power-switch -los alumnos deben consultar las especificaciones de la placa base correspondiente.

Conectando un jumper a GND de Arduino testear cuál de los 2 pines de power-switch es el efectivo para encender/apagar el equipo.

El pin que responda, a continuación, conectarlo la salida digital 13 de Arduino.

Arduino se conectaría a través de monitor serie a un segundo PC para recibir comandos.

/* Snippet Rx Comandos Serie Arduino,pulsador input y sensor ultrasonido proximidad - Grupo Colabora 3.0. Arduino en el aula. Montaje y mantenimiento de equipos. CF-SMR */ / const int ledPin = 13; / const int buttonPin = 2; const int pingPin = 7; const int trigPin = 8; int incomingByte; int sw; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP); pinMode(trigPin, OUTPUT); pinMode(pingPin, INPUT); } void loop() { sw = 0; //Serial sw on/off if (Serial.available() > 0) { incomingByte = Serial.read(); if (incomingByte == 'O') { sw = 1; } } //Button sw on/off int sensorVal = digitalRead(buttonPin); if (sensorVal == LOW) { sw = 1; } //Sonar sw on/off long duration, cm; digitalWrite(trigPin, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(trigPin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin, LOW); duration = pulseIn(pingPin, HIGH); cm = duration/58.2; Serial.print(cm); Serial.print("cm"); Serial.println(); if (cm > 0 && cm < 10 ) { sw = 1; } //sw on/off if (sw == 1) { digitalWrite(ledPin, LOW); delay(500); digitalWrite(ledPin, HIGH); } else { delay(100); } }

Figura 5. Comando serie, pulsador con input pull-up y sensor ultrasonido proximidad para encendido de PC.

## Logros en el aula

- Trabajar conectores de alimentación ATX, USB, panel frontal (pinouts).
- Consulta de especificaciones de placa.
- Pines panel frontal placa base.
- Conexiones mediante jumpers.
- Concepto alimentación de dispositivos.
- Concepto comunicación serie para telemetría/telecontrol.
- Sensor de proximidad por ultrasonido.

## Referencias

http://www.instructables.com/id/arduino-controlled-pc-power-switch/
https://hackaday.io/project/3660-power-on-pc-from-anywhere (variante directamente sobre Wake On Lane, parece más sencillo)
http://www.instructables.com/id/Arduino-Infrared-Remote-tutorial/
https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote