REFRIGERACIÓN DE UN SISTEMA

- Descripción: Se trata enfriar un sistema que cuando alcanza determinada temperatura, se encienda un ventilador y que lo enfríe. Dicho sistema sl el que se utiliza en las refrigeraciones de los ordenadores, motores de coches y básicamente en cualquier sistema de refrigeración

- Objetivos:

  - Unir un sensor de temperatura y un ventilador.

  - Calculando la temperatura con float.

  - Usando el ventilador para disminuir la temperatura

  - Combinar el uso de un sensor y un actuador

- Ámbito de aplicación: informática y tecnología …

- Nivel: Medio

- Conocimientos previos: Para la realización de la práctica, el alumnado necesita tener conocimientos básicos de informática.

- Diagrama o Esquema:

El montaje del circuito es sencillo:

- Material necesario:

|  | Arduino Uno o similar. Esta sesión acepta cualquier otro modelo. |
| --- | --- |
|  | Una Protoboard más cables. |
|  | Un diodo LED y una resistencia de 330Ω. |
|  | Un transistor 2N2222. Comprobad que lleva rotulada esta referencia, porque el sensor de temperatura es similar. |
|  | Un ventilador de 5V o un motor de corriente continua. |
|  | Un Sensor de temperatura LM35DZ o similar.Comprobad que lleva rotulada esta referencia, porque es fácil confundirlo con un transistor. |

- Desarrollo de la práctica y Código fuente

Como no disponemos de ningún sistema a refrigerar, enfriaremos el propio sensor, que nos servirá para mostrar un ejemplo de control y reacción, tal como un regulador de temperatura con nuestros Duinos.

Para empezar, probamos si el sensor de temperatura funciona correctamente con el siguiente programa:

const int Sensor = 0 ;             // Pin que lee la temperatura

void setup()

{    Serial.begin(115200);     }

void loop()

{    int lectura = analogRead(Sensor);

float voltaje = 5.0 /1024 * lectura ;

float temp = voltaje * 100  ;

Serial.println(temp) ;

delay(200);

}

Ya tenemos montado el sensor de temperatura y ahora se programa el control de arranque y apagado del motor / Ventilador, definiendo un valor umbral a partir del cual queremos ventilar el sensor

int Sensor = 0 ;             // Pin que lee la temperatura

int umbral = 30 ;            // Temparatura que arranca el ventilador

const int control = 9 ;      // Gobierna el ventilador

void setup()

{   Serial.begin(115200);

pinMode(control,  OUTPUT) ;

}

void loop()

{   int lectura = analogRead(Sensor);

float voltaje = 5.0 /1024 * lectura ;

float temp = voltaje * 100 -5 ;

Serial.println(temp) ;

if (temp >= umbral)

digitalWrite(control, HIGH);

else

digitalWrite(control, LOW);

delay(200);

}

- Enlaces de interés: http://www.prometec.net/regulacion-simple/