CONVERSOR DECIMAL – BINARIO CON MANDO A DISTANCIA

- Descripción: El objetivo de la práctica es crear un conversor decimal a binario introduciendo los valores decimales a través de un mando a distancia. Los valores decimales a representar son desde el 0 al 9, por lo que serán necesarios 4 bits. Para ello, se hará uso de 4 LEDs y de un receptor IR.

- Objetivos: Con el presente ejercicio se intenta poner en práctica la conversión de decimal a binario. Además, el alumnado conocerá el funcionamiento de los receptores de infrarrojos.

- Ámbito de aplicación: informática / tecnología

- Nivel: avanzado

- Conocimientos previos: El alumnado debe ser capaz de convertir valores decimales a binario.

- Diagrama o Esquema: A continuación, son mostrados los diagramas:

- Material necesario: listado de todo el material requerido para la correcta realización de la práctica.

  - 1 placa Arduino.

  - 4 x LEDs 5mm.

  - 5 x Resistencia de 220Ω

  - 1 mando a distancia.

  - 1 receptor IR.

  - 8 cables.

- Desarrollo de la práctica: Para la representación en binario se emplea el registro DDR que determina si el pin es de entrada o salida. Al inicio de la ejecución se inicializa a 255 para que todos los pines estén a 1 y así utilizarlos como salida.

Para la recepción de los valores decimales a través del mando a distancia, debemos identificar el código hexadecimal correspondiente a los botones 0 al 9. Para ello, se ha utilizado el ejemplo IRrecvdemo incluido en la librería IRremote.

Botón 1 = 16724175; //Código correspondiente al botón 1 del mando a distancia.

Botón 2 = 16718055; //Código correspondiente al botón 2 del mando a distancia.

Botón 3 = 16743045; //Código correspondiente al botón 3 del mando a distancia.

Botón 4 = 16716015; //Código correspondiente al botón 4 del mando a distancia.

Botón 5 = 16726215; //Código correspondiente al botón 5 del mando a distancia.

Botón 6 = 16734885; //Código correspondiente al botón 6 del mando a distancia.

Botón 7 = 16728765; //Código correspondiente al botón 7 del mando a distancia.

Botón 8 = 16730805; //Código correspondiente al botón 8 del mando a distancia.

Botón 9 = 16732845; //Código correspondiente al botón 9 del mando a distancia.

Botón 0 = 16738455; //Código correspondiente al botón 0 del mando a distancia.

Una vez identificados los códigos hexadecimales de los botones, asignamos los valores de 0 a 9 según dichos códigos.

Por último, el valor decimal correspondiente al botón pulsado, es almacenado en la variable PORTD.  Ésta mapea los pines digitales del 0 al 7, de modo que, si asignamos el valor 5, se almacenará B00000101, activándose los pines 0 y 2.

En la siguiente imagen se puede apreciar el resultado obtenido tras pulsar botón 9. En este ejemplo la variable PORTD representaría el valor B00001001.

- Código: Para el correcto funcionamiento del mando a distancia y del receptor IR, es necesario hacer uso de la librería IRremote. Dicha librería puede ser descargada desde su página oficial http://z3t0.github.io/Arduino-IRremote/

#include <IRremote.h>   // Librería del receptor de IR (infrarrojos).

int RECV_PIN = 8; // Pin al que conectamos el receptor de IR.

int x = 0;  // Valor decimal a representar en binario. Puede tomar los valores desde 0 a 9.

IRrecv irrecv(RECV_PIN);  // Pin al que conectamos el receptor de IR.

decode_results results; // Variable donde almacenaremos el valor recibido a través del mando a distancia.

long uno = 16724175; //Código correspondiente al botón 1 del mando a distancia.

long dos = 16718055; //Código correspondiente al botón 2 del mando a distancia.

long tres = 16743045; //Código correspondiente al botón 3 del mando a distancia.

long cuatro = 16716015; //Código correspondiente al botón 4 del mando a distancia.

long cinco = 16726215; //Código correspondiente al botón 5 del mando a distancia.

long seis = 16734885; //Código correspondiente al botón 6 del mando a distancia.

long siete = 16728765; //Código correspondiente al botón 7 del mando a distancia.

long ocho = 16730805; //Código correspondiente al botón 8 del mando a distancia.

long nueve = 16732845; //Código correspondiente al botón 9 del mando a distancia.

long cero = 16738455; //Código correspondiente al botón 0 del mando a distancia.

void setup() {

DDRD=255; // Iniciación de los bits destinados a los LEDs como salida.

irrecv.enableIRIn();  // Iniciación del lector de infrarrojos.

}

void loop() {

// Si se recibe un código desde el mando a distancia... compruebo qué número decimal es.

if (irrecv.decode(&results)) {

// Comprobación del código leído desde el mando a distancia.

if (results.value == uno){x = 1;}    //Tecla 1

if (results.value == dos){x = 2;}    //Tecla 2

if (results.value == tres){x = 3;}   //Tecla 3

if (results.value == cuatro){x = 4;} //Tecla 4

if (results.value == cinco){x = 5;}  //Tecla 5

if (results.value == seis){x = 6;}   //Tecla 6

if (results.value == siete){x = 7;}  //Tecla 7

if (results.value == ocho){x = 8;}   //Tecla 8

if (results.value == nueve){x = 9;}  //Tecla 9

if (results.value == cero){x = 0;}   //Tecla 0

irrecv.resume(); // Recibe el siguiente valor.

}

delay(100);   // Espera 100ms.

PORTD = x;    // Repesenta el valor en binario y enciende los LEDs. Ej: para el valor decimal 5 activaría los pines B00000101;

}

- Enlaces de interés:

  - Web oficial de la librería IRremote:

http://z3t0.github.io/Arduino-IRremote/

  - Web oficial Arduino. Manipulación de puertos:

https://www.arduino.cc/en/Reference/PortManipulation