SÍMBOLOS

RESISTENCIAS, CODIGO DE COLORES .

Para identificar las resistencias de los circuitos se utiliza un codigo de colores, su interpretacion es muy sencilla.

LECTURA DEL CODIGO DE COLORES :

1. Comenzamos con la primera banda (la que aparece mas a la izquierda), tiene un valor numerico, en el ejemplo es de color marron, si comprobamos su valor vemos que es de 1.

2. La siguiente banda tambien tiene un valor numerico, en el ejemplo es de color rojo, su  valor es 2

3. La tercera banda, no tiene valor numerico, es un multiplicador, en el ejemplo su color es amarillo, habra que multiplicar por 10.000

4. La cuarta banda, nos indica el error de fabricacion, es nuestro caso al ser de color gris,nos dice que el valor real puede variar un 10%

5. Resultado 12 x 10.000=120.000 ohmios. Considerando el error el valor real de la resistencia estara entre 108.000 y 132.000 (el error es de 12.000 el 10% del valor calculado.