IMPRESORAS BRAILLE: PORTATHIEL

Este documento pretende ser una guía para los maestros que atienden a alumnado ciego y que por ello están en contacto y deben manejar la impresora braille.

Los pasos a seguir para la instalación de una impresora braille es el siguiente:

- Hay que tener en cuenta que nos podemos encontrar con dos situaciones:

1.Un ordenador que nunca ha tenido instalada una impresora braille con adaptador USB:

1º Aparato desconectado

2º Instalar el drive del USB (Disco pequeño que trae la caja de impresora): Ejecutar drivers programa del disco.

3º Enchufamos y encendemos

4º Puerto:  Panel de control/administrador de dispositivos/ indicar el puerto

5º Instalar impresora (Se mantiene desconectada)

6º Drivers de Impresora 6.1 (Drivers deben estar en CIDAT) Buscar el drivers correcto dependiendo del sistema operativo que tengamos.

7º Agregar impresoras (panel de control)

8º Indicar el puerto nº------/ siguiente

9º Usar disco

10º Seleccionar los drivers: once.inf/abrir/aceptar

11º Conectar impresora

En este punto debemos configurar la impresora:

1º Revisar puerto

2º Configuración del dispositivo /papel . Para el papel tipo continuo que es el que nosotros utilizamos es de 12 pulgadas o 12*32

3º General/Preferencias/opciones avanzadas 12*30

4º Imprimir página de prueba

2. Ordenador que ya ha tenido alguna vez una impresora braille conectada:

Pasos para actualizar los drivers y la DLL de Quick Braille:

- Acceder a “Dispositivos e Impresoras”

- Eliminar la impresora braille a actualizar.

- Acceder al menú de Inicio y en el cuadro de “Buscar programas y archivos” teclear “Administración de impresión”.

- Seleccionar y ejecutar “Administración de impresión”

- En la nueva ventana seleccionar en el árbol de la izquierda “Controladores”

- En la lista de la derecha seleccionar los drivers de la impresora que se va a actualizar y eliminarlos pulsando la tecla suprimir.

- En el árbol de la Izquierda  volver a seleccionar “Formularios” (Servidores de impresión → Formularios.

- En la lista de la derecha eliminar todos los elementos que comiencen por  “Continuo 11” o “Continuo 12”, es decir todos los formatos de papel de las impresoras braille.

- Instalar la impresora utilizando la nueva versión de los drivers.

- Copiar la DLL “QB13ImpBraille.dll” a la carpeta de instalación del Quick Braille reemplazando la existente.

Observaciones:

Algunas consideraciones cuando se instalan en Windows Xp.

“Requisitos para Windows XP”

Para que estos drivers funcionen correctamente en Windows XP, necesita tener instalado el Service Pack 3 o posterior, o en su lugar el Service Pack 2 y la actualización de Microsoft KB948046.

Puede descargar el Service Pack más reciente para Windows XP en la siguiente dirección:

http://support.microsoft.com/kb/322389

Puede descargar la actualización de Microsoft KB948046 en la siguiente dirección:

http://support.microsoft.com/kb/948046”.

La forma de instalar es la misma que para todos los sistemas.

QUICKBRAILLE / COBRAWIN

QUICKBRAILLE:

1º Configurar página/papel correcto

2º Parámetros de conversión (los mismos que hemos configurado en la impresora, por defecto 28 30)

3º Elegir documento

4º Imprimir

COBRAWIN:

1º Configura parámetros

2º Símbolos del sistema: (Este proceso de explica con un paso a paso en el documento "Uso  y manejo de Cobrawin)

- Escribir copy(nombre del archivo). Bra . El inconveniente que no ves el documento antes de imprimirlo, directamente lo imprime.

- Edit intro/ buscas el archivo, lo ves, puedes editarlo y darle a imprimir